## Slide 1: ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ
Dr. Öğr. Üyesi
İdil IŞIKLI ESENER

## Slide 2: Ders İçeriği
Temel Kavramlar
  Yük, Akım, Gerilim, Güç ve Enerji, Devre Elemanları
Temel Kanunlar
  Ohm Kanunu, Düğüm, Dal, Çevre Kavramları, Kirchoff Kanunları, Seri Direnç ve Gerilim Bölme, Paralel Direnç ve Akım Bölme, Υ-Δ Dönüşümleri
Devre Analizi Yöntemleri
  Çevre Akımları Yöntemi, Düğüm Gerilimleri Yöntemi
Devre Teoremleri
  Lineerlik, Süperpozisyon, Kaynak Dönüşümü, Thevenin Teoremi, Norton Teoremi, Maksimum Güç Aktarımı
Elektrik Devre Temelleri

## Slide 3: Temel Kavramlar
  Devre Teorisi: Elektrik devrelerinin çözümlenmesi ve tasarımını temel alır. Elde var olan devreler devre teorisi ile çözülür. Elde var olmayan devreler devre teorisi yardımıyla tasarlanır.
  Elektrik Devresi: Gerçek bir elektriksel sistemin davranışını matematiksel olarak modellemek için çeşitli devre elemanlarının uygun şekilde bağlanması ile oluşturulan kesintisiz akım yoludur.
Elektrik Devre Temelleri

## Slide 4: Temel Kavramlar
  Temel bir elektrik devresinde;
    Kaynak (devreyi besleyen aktif eleman)
    Yük (kaynaktan aldığı elektrik enerjisini harcayıp başka bir enerji türüne çeviren eleman)
    İletken (kaynak ile yük arasında bağlantıyı sağlayan eleman)
    Anahtar (devreyi açıp kapamaya yarayan eleman)
    bulunur.
Elektrik Devre Temelleri

## Slide 5: Yük ve Akım
Elektrik Devre Temelleri
Son yörüngedeki bir elektronun herhangi bir dış etkiyle (potansiyel fark) başka bir atoma yönlü ve düzenli bir şekilde hareketine elektrik akımı denir.
Maddenin içerdiği atomik parçacıkların elektriksel özelliği ne yük denir. (±1.62x10-19 C)

## Slide 6: Yük ve Akım
  Yüklerin hareketi akım olarak adlandırılır.
  Akım, birim zamanda hareket eden birim yüke denir.
  Pozitif yük yönü akım yönünü verir.
  Elektron hareketinin tersi akım yönüdür.
  Elektrik potansiyelinin yüksek olduğu uç (+), düşük olduğu uç (-) ile gösterilir. Akım yüksek potansiyelden düşük potansiyele akma eğilimindedir.
  Birimi Amper (A) veya Coulomb/s dir.
Elektrik Devre Temelleri

## Slide 7: Gerilim
  İletken üzerinde elektronu belli bir yönde hareket ettirebilmek için belli bir iş ya da enerji transferi gerekmektedir.
  Bu iş harici bir elektromotor kuvveti (EMK) ile gerçekleşir.
  Elektronların hareketi için harcanan enerjinin birim yük başına değeridir.
  Birim yükü a noktasından b noktasına taşımak için gereken iş (enerji) olarak tanımlanır.
  EMK, gerilim (voltage) ya da potansiyel farkı olarak da bilinir.
Elektrik Devre Temelleri

## Slide 8: Güç
  Akım ve gerilim elektrik devrelerinde temel iki değişken olmasına rağmen pratik uygulamalarda bir elektrik devresinin harcadığı güç önem kazanmaktadır.
  Güç: harcanan ya da çekilen enerjinin zamanla değişimidir (W).
Elektrik Devre Temelleri

## Slide 9: Güç Akışı
Elektrik Devre Temelleri

## Slide 10: Güç Akışı
Elektrik Devre Temelleri

## Slide 11: Enerji
  İş yapabilme kapasitesi (Joule = Watt x sn)
  Devrede harcanan toplam enerji, devrenin sağladığı toplam enerjiye eşittir.
  Belli bir zaman aralığında bir devre elemanında harcanan ya da sağlanan enerji:
Elektrik Devre Temelleri

## Slide 12: Uluslararası Birimler Sistemi’nde Bazı Birimler
Elektrik Devre Temelleri
Nicelik | Birimin Adı
Frekans | Hertz (Hz)
Kuvvet | Newton (N)
Enerji | Joule (J)
Güç | Watt (W)
Elektrik yükü | Coulomb (C)
Elektrik potansiyel | Volt (V)
Elektrik direnç | Ohm (Ω)
Elektrik öziletkenlik | Siemens (S)
Kapasitans | Farad (F)
Magnetik akı | Weber (Wb)
Endüktans | Henry (H)

## Slide 13: Çarpan Birimleri
Elektrik Devre Temelleri
Birimin Adı | Sembol | Kuvvet
piko | p | 10-12
nano | n | 10-9
mikro | µ | 10-6
mili | m | 10-3
kilo | k | 103
mega | M | 106
giga | G | 109
tera | T | 1012

## Slide 14: Devre Elemanları
  Pasif Devre Elemanları: Enerji üretme kapasitesi olmayan devre elemanlarıdır.
    Direnç, kondansatör, endüktör, vb.
  Aktif Devre Elemanları: Enerji üretme kapasitesine sahip devre elemanlarıdır.
    Jeneratör, pil, işlemsel yükselteç, vb.
    En önemli aktif devre elemanları, bağlandıkları devreye güç sağlayan akım ve gerilim kaynaklarıdır.
Elektrik Devre Temelleri

## Slide 15: Kaynaklar
  Bağımsız Kaynak: Devreye sağladığı gerilim ya da akım diğer devre değişkenlerinden etkilenmeyen kaynaktır.
  Bağımlı Kaynak: Kaynak miktarı, diğer bir gerilim ya da akım tarafından kontrol edilen kaynaktır.
Elektrik Devre Temelleri

## Slide 16: Kaynaklar
  Bağımsız Gerilim Kaynağı:
  Uç gerilimini korumak için gerekli olan akımı devreye verebilme özelliğine sahiptir.
  Bağımsız Akım Kaynağı:
  Belirlenen akımı gerilimden bağımsız olarak devreye verebilme özelliğine sahiptir.
Elektrik Devre Temelleri

## Slide 17: Kaynaklar
  Bağımlı Kaynak:
  Gerilim Kontrollü Gerilim Kaynağı (GKGK)
  Akım Kontrollü Gerilim Kaynağı (AKGK)
  Gerilim Kontrollü Akım Kaynağı (GKAK)
  Akım Kontrollü Akım Kaynağı (AKAK)
Elektrik Devre Temelleri
Bağımlı kaynaklar transistör, işlemsel yükselteç, tümleşik devre gibi yapıların modellenmesinde kullanışlıdır.

## Slide 18: Örnek
Elektrik Devre Temelleri
  Aşağıdaki devrede her eleman tarafından sağlanan/harcanan gücü hesaplayınız.
  p1 = 20 x 5 = 100 W
  p2 = 12 x 5 = 60 W
  p3 = 8 x 6 = 48 W
  p4 = 8 x (0.2I) = 8 x (0.2 x 5) = 8 W
  p1 + p4 = p2 + p3 (enerjinin korunumu)