## Slide 1: ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ
Dr. Öğr. Üyesi
İdil IŞIKLI ESENER

## Slide 2: Ders İçeriği
Temel Kavramlar
  Yük, Akım, Gerilim, Güç ve Enerji, Devre Elemanları
Temel Kanunlar
  Ohm Kanunu, Düğüm, Dal, Çevre Kavramları, Kirchoff Kanunları, Seri Direnç ve Gerilim Bölme, Paralel Direnç ve Akım Bölme, Υ-Δ Dönüşümleri
Devre Analizi Yöntemleri
  Çevre Akımları Yöntemi, Düğüm Gerilimleri Yöntemi
Devre Teoremleri
  Lineerlik, Süperpozisyon, Kaynak Dönüşümü, Thevenin Teoremi, Norton Teoremi, Maksimum Güç Aktarımı
Elektrik Devre Temelleri

## Slide 3: Lineerlik
Elektrik Devre Temelleri
Etki ile tepki arasındaki ilişki eğer doğrusal şekilde tanımlanabiliyorsa, bu ilişkiyi sağlayan eleman lineerdir.
Bir devrenin girişi ile çıkışı arasında lineer (doğrusal) bir ilişki varsa –yani giriş ile çıkış birbiri ile doğrudan orantılı ise-bu devreye lineer devre denir.

## Slide 4: Lineerlik
Elektrik Devre Temelleri

## Slide 5: Süperpozisyon Teoremi
Elektrik Devre Temelleri
Toplamsallık İlkesi: Bir sistemdeki tüm uyaranların etkisi her bir uyarının ayrı ayrı etkilerinin toplamına eşittir.
Elektrik devresinde de devreyi çözerek tüm etkilerin toplamını bulmaktansa her bir kaynağın etkisini tek tek bulup sonra cebirsel toplam yaparak aynı sonuca ulaşılabilir.
Kaynak sayısı fazla ise devre çözümünü uzatır.
Ama her bir kaynağın etkisi bulunarak devrede istenen bir noktada (düğüm veya dal) istenen bir elektriksel işaretin (gerilim veya akım) oluşmasında hangi kaynağın ne kadar etkisi var görülebilir.
Bu sayede devrede uygun kaynak kullanımı (tasarım) gerçeklenir.

## Slide 6: Süperpozisyon Adımları
Elektrik Devre Temelleri
Devredeki kaynak sayısı kadar devre çözümü gerekir.
Her bir adımda bir kaynak aktif yapılır, diğer kaynaklar devre dışı bırakılır.
Devre dışı bırakma:
- Bağımsız gerilim kaynakları KISA DEVRE
- Bağımsız akım kaynakları AÇIK DEVRE
Son adımda istenen gerilim veya akım için cebirsel toplam yapılır.

## Slide 7: Örnek
Elektrik Devre Temelleri
Yukarıdaki devrede belirtilen yönlerde I1, I2, I3, I4 akımlarını süperpozisyon yöntemi ile bulunuz.

## Slide 8: Çözüm: Gerilim Kaynağının Etkisi
Elektrik Devre Temelleri

## Slide 9: Çözüm: Akım Kaynağının Etkisi
Elektrik Devre Temelleri

## Slide 10: Çözüm
Elektrik Devre Temelleri

## Slide 11: Örnek
Elektrik Devre Temelleri
Yukarıdaki devrede 12 Ω’luk direnç üzerinde harcanan gücü süperpozisyon yöntemini kullanarak bulunuz.

## Slide 12: Çözüm: Gerilim Kaynağının Etkisi
Elektrik Devre Temelleri

## Slide 13: Çözüm: Akım Kaynağının Etkisi
Elektrik Devre Temelleri

## Slide 14: Çözüm
Elektrik Devre Temelleri

## Slide 15: Örnek
Elektrik Devre Temelleri
Yukarıdaki devrede R3 direnci üzerinden geçen akımı süperpozisyon yöntemini kullanarak bulunuz.

## Slide 16: Çözüm: U1 Kaynağının Etkisi
Elektrik Devre Temelleri

## Slide 17: Çözüm: U2 Kaynağının Etkisi
Elektrik Devre Temelleri

## Slide 18: Çözüm
Elektrik Devre Temelleri

## Slide 19: Örnek
Elektrik Devre Temelleri
Yukarıdaki devrede 1 kΩ’luk direnç uçlarındaki gerilimi süperpozisyon yöntemini kullanarak bulunuz.

## Slide 20: Çözüm: 10mA’lik Kaynağının Etkisi
Elektrik Devre Temelleri

## Slide 21: Çözüm: 25V’luk Kaynağının Etkisi
Elektrik Devre Temelleri

## Slide 22: Çözüm: 15V’luk Kaynağının Etkisi
Elektrik Devre Temelleri

## Slide 23: Çözüm
Elektrik Devre Temelleri